СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КУГОЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2017-2021 годы и на период до 2027 года

2017 год

ПРИЛОЖЕНИЕ №__

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кугоейского сельского поселения Крыловского района

от _______________ № ___

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КУГОЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2017-2021 годы и на период до 2027 года

Перспективная схема водоснабжения Кугоейского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края  разработана на основании нижеследующих нормативных документов:

Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 (ред. от 18.03. 2016 г.) "О схемах водоснабжения и водоотведения";

Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.).

"О водоснабжении и водоотведении».

Перспективная схема включает  в себя первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных системы водоснабжения, повышению надежности функционирования  системы холодного водоснабжения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Кугоейском сельском поселении Крыловского района Краснодарского края.

Мероприятия  перспективной схемы охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода,  разводящие сети водопровода.

Кроме этого перспективная схема водоснабжения предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и прочих потребителей и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Перспективная схема водоснабжения Кугоейского сельского поселения Краснодарского края разработана на основании анализа фактических гидравлических нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на  следующие 10 лет, структуры водного баланса, оценки существующего состояния источников добычи воды, водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования с точки зрения рассмотрения возможности надежности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) по актуализации и разработке перспективной схемы водоснабжения Кугоейского сельского поселения Краснодарского края осуществлялось на основании технико-экономического сопоставления вариантов развития  системы водоснабжения в целом, и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Перспективная схема водоснабжения Кугоейского сельского поселения  разработана на 10 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2027 года.

Цель разработки схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового жилищного строительства, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2017г. по 2027г.;

- увеличение объемов оказания услуг в сфере водоснабжения  и повышения их качества;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

- проведение реконструкции существующих сетей водоснабжения;

- благоустройство территории водозаборов;

- установка водонапорной башни;

- обеспечение подключения строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения  с гарантированным объемом заявленной мощности.

В настоящей актуализированной перспективной схеме водоснабжения и   определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем водоснабжения Кугоейского сельского поселения и рассмотрены нижеследующие вопросы:

- проведен инженерно технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в питьевой воде Кугоейского сельского поселения;

- проведен анализ технического состояния инженерных сетей и сооружений;

- сформированы водные балансы по структуре и по направлениям их использования и по видам потребления;

- проведен анализ перспективного спроса на услуги в сфере холодного водоснабжения  до 2027г. и определены дефициты и избытки мощности водозаборных сооружений.

На основании разработанных балансов обеспечения водопотребления  по каждому источнику водоснабжения (добычи воды) разработаны основные технические решения по модернизации и реконструкции инженерных сетей и сооружений водоснабжения.

Определены суммы требуемых капитальных вложений в проекты реконструкции, благоустройства и капитального строительства с оценкой их эффективности. Разработана программа развития водопроводных сетей с учетом их реконструкции с определением стоимости строительства, указанием объемов и стоимости работ на период  с 2017г. до 2027г.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение Кугоейского сельского поселения  осуществляется от единого узла водозаборных сооружений, расположенного в х.Сиротино. Он состоит из двух (четырёх) артезианских скважин и служит источником хозяйственно-питьевого  и  производственного водоснабжения Кугоейского сельского поселения.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Кугоейского сельского поселения являются подземные воды киммерийского водоносного комплекса (), который эксплуатируется водозаборными артезианскими скважинами, находящимися в собственности Администрации Кугоейского сельского поселения Крыловского района. Администрацией Кугоейского сельского поселения эти объекты переданы в хозяйственное ведение предприятию Крыловское МУП «Водоканал», которым  они  и эксплуатируются. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»  располагается в станице Крыловская, ул. Орджоникидзе, 145.

Сетевые объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения  Кугоейского сельского поселения  построены в период с 1960 - 1990 г.г.   и по данным   оценки муниципального имущества , сделанной администрацией сельского поселения  износ инженерных сетей составляет 95% и  более. Общая протяженность  инженерных сетей, переданная на баланс  предприятию  составляет 66193 м. Инженерные сети холодного водоснабжения выполнены диаметром от 50 до 150мм в разное время и из разного материала: чугун,  ПВХ, сталь, асбестоцемент. Глубина залегания трубопроводов 1,2 - 1,8 м.

Центральное водоснабжение охватывает в Кугоейском сельском поселении 2571 абонента.

По химическому составу воды в основном гидрокарбонатные, натриевые с сухим остатком

Характеристики водозаборных устройств, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения, представлены в таблице № 1.

Характеристика водозаборных узлов, используемых в качестве централизованного водоснабжения

Таблица № 1.

| № п/п | Наименование объекта и его место-положение | Глу-бина, м | Год ввода в эксплуа-тацию | Мощность м3/сут | Состав сооружений | Наличие приборов учета воды | Размер сущ. огражде-ния ЗСО 1,2,3пояса, мхм | Эксплуатирующая организа-ция | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Арт. скважина х. Сиротино №7805 №2 | 161 | 1991 | 600 | артезианская скважина | нет | нет | Крыловское МУП «Водоканал» | Администрация Кугоейского с.п. |
| 2 | Арт. скважина х. Сиротино №7844 | 154 | 1992 | 600 | артезианская скважина | нет | нет | Крыловское МУП «Водоканал» | Администрация Кугоейского с.п. |

1.2.Территории, не охваченные централизованными системами

водоснабжения

На территории Кугоейского сельского поселения отсутствуют территории, не охваченные централизованным водоснабжением.

1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - это  часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды».

В Кугоейском сельском поселении организована одна технологическая зона водоснабжения, по территориальному положению централизованных системы водопроводных сетей и сооружений. Источниками хозяйственного и производственного водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные в хуторе Сиротино. Система водоснабжения поселения предназначена для питьевых, хозяйственных, противопожарных и производственных нужд.

Описание системы централизованного водоснабжения Кугоейского сельского поселения (технологической зоны):

- в технологическую зону входит: водопровод, объединенный для хозяйственных и противопожарных нужд, протяженностью 66193 п.м.  расположенный в х.Сиротино, х. Калинин, ст. Кугоейская, х. Ириновка, с. Красногоровка, х. Роккель, х. Тимашевка, х.Подкугоейский. по которому насосным оборудованием от 2 скважин (групповой линейный водозабор) вода поступает в  распределительную сеть Кугоейского сельского поселения и далее самотеком к потребителю. Артезианские скважины № 7805, 7844 – работают по часам.

Обеспеченностть жилого фонда холодным водоснабжением -100%.

1.4. Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В гидрогеологическом отношении Кугоейское сельское поселение расположено в северо-восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. По приуроченности к определённым литолого-стратиграфическим разностям пород, условиям залегания, гидравлическим свойствам и качеству вод на описываемой территории выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

1 - водоносный комплекс четвертичных отложений (Q),

2 - водоносный комплекс средне-верхнеплиоценовых отложений (),

3 - водоносный комплекс киммерийских отложений ().

Водоносный комплекс четвертичных отложений (Q) имеет повсеместное распространение по территории обследуемого района. Водовмещающими породами являются суглинки, реже пески тонкозернистые. Мощность отдельных водоносных слоев от 0,2 до 3 м, количество слоев 1-2, разделенных более плотными разновидностями суглинков. Мощность отложений от 15-20 м. Водообильность комплекса низкая, дебиты колодцев от 0,04 до 2 л/с. По химическому составу воды комплекса очень пестрые: с минерализацией 1-3 г/л  на водоразделах и 3-5 г/л по долинам рек. Наиболее часто встречаются воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и, частично, за счёт поверхностных вод. Из-за малой водообильности, повышенной минерализации и пестрого качества воды комплекса для централизованного водоснабжения практического интереса не представляет.

Водоносный комплекс средне-верхнеплиоценовых отложений () имеет повсеместное распространение по территории Крыловского района. Он везде перекрыт «скифскими» слоями, представленными глинами красно-бурыми, бурыми, желтыми, желто-серыми, темно-зелеными с маломощными прослоями песка. Воды напорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 13-22 м. Величина напора 15-32 м. Дебиты скважин варьируют от 5,5 до 8,3 л/с, удельные дебиты 0,2-0,4 л/с. Воды комплекса по химическому составу не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», сульфатные натриевые, с сухим остатком 1,2-2,0 г/л. Питание верхне-среднеплиоценового () водоносного комплекса осуществляется, в основном, за счет притока из центральной части бассейна и притока вод из смежных водоносных комплексов.

В гидрогеологическом отношении населенные пункты Кугоейского сельского поселения Крыловского района расположены в северной части Азово-Кубанского артезианского бассейна в очень сложных гидрогеологических условиях. Здесь выклиниваются основные водоносные горизонты, используемые для водоснабжения на территории Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Водоносный комплекс киммерийских отложений () распространен по всей территории района. Кровля его в Кугоейском сельском поселении вскрывается на глубине 120-145 м, подошва от 140 до 175м. Средняя мощность водоносного комплекса составляет 30м. Водовмещающими породами являются пески кварцевые, белые, светло-серые, мелкозернистые, разнозернистые, среднезернистые.

Коэффициент фильтрации равен 8,0. В кровле пески обычно глинистые, изредка слой песков разделяется небольшими по мощности (2-3 м) прослоями глин. Воды комплекса напорные. Пьезометрические уровни, при сдаче скважин в эксплуатацию устанавливались на глубине 17-55 м. Дебиты скважин при сдаче их в эксплуатацию составляли 8-25 м3/час при понижениях уровней воды на 15-25 м.

Гидравлический уклон потока подземных вод равен 0,0004-0,0005 при северном и северо-западном направлении.

В гидрогеологическом отношении населенные пункты Кугоейского сельского поселения Крыловского района расположены в юго-восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейна в очень сложных гидрогеологических условиях. Здесь выклиниваются основные водоносные горизонты, используемые для водоснабжения на территории Азово-Кубанского артезианского бассейна.

1.4.2. Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На территории Кугоейского сельского поселения очистные  сооружения питьевой воды отсутствуют. Согласно результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды от 31 января 2017г. № 21-218-16-24 (Территориальный отдел в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах) средние уровни показателей проб питьевой воды, горячей воды после ее приготовления, после водоподготовки (из разделительной сети), отобранных в Кугоейском сельском поселении в течение календарного 2016 года, не соответствует нормативам качества питьевой воды, и составили:

- общая минерализация (сухой остаток - 1120 мг/л. При нормативе - 1000 мг/л.

1.4.3. Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды.

Система холодного водоснабжения Кугоейского сельского поселения  имеет централизованную насосную станцию. В технологической схеме подачи холодной воды потребителю в настоящее время ее мощности не  задействованы. Станция находится на границе с Кущевским районом Краснодарского края и предназначена для перекачки воды с Кущевского магистрального водопровода на территорию Кугоейского сельского поселения.

Расчет  удельного  расхода электрической энергии необходимый для подачи установленного объема воды представлен в таблице № 2. ниже.

Удельный расход электрической энергии для подъема воды

Таблица № 2.

| Арт. устройства, насосная станция | Расход эл. энергии, кВтч | Поднято воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВтч/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина х. Сиротино №7805 №2 | 19520,00 | 32000 | 0,610 |
| Арт. скважина х. Сиротино №7844 №1 | 24637,5 | 40390 | 0,610 |

1.4.4. Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода.

Общая протяженность  водопроводных сетей, эксплуатируемых МУП «Водоканал», обеспечивающая  холодным водоснабжением население и прочих потребителей составляет  66193 м и находятся  в муниципальной  собственности администрации Кугоейского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края. Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице № 3.

Характеристика существующих водопроводных сетей

Таблица № 3.

| Наименование | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, км. | Техническое состояние % износа | Год постройки | % неучтенных расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разводящие сети по улицам |
| Кугоейское сельское поселение |
| х. Сиротино |
| Ленина | а/ц пхв | 100 100 | 1,00 0.87 |  | 1980 2007 | - |
| Молодёжная | а/ц | 150 | 0,4 | 100 | 1980 | - |
| Набережная | пхв | 63 | 0,8 |  | 2007 | - |
| х. Калинина |
| одна улица без названия | а/ц п/э а/ц | 100 63 200 | 3,15 0,7 1,45 | 100 60 100 | 1980 1980 1980 | - |
| ИТОГО по Кугоейскому с.п. |  |  | 8,37 |  |  | 70 |
| ст-ца Кугоейская |
| Набережная | а/ц пхв пхв пхв | 100 50 63 32 | 330 320 660 320 |  | 1980 2016 2007 2007 |  |
| Ленина | пхв | 220 | 2.200 |  | 2013 |  |
| 30летПобеды | а/ц пхв | 100 100 | 2.700 340 |  | 1980 1985 |  |
| Сталинградская | пхв пхв пхв а\ц а\ц а\ц | 32 32 100 150 100 150 | 125 180 230 320 460 330 |  | 1980 2015 2008 1980 1980 1985 |  |
| Степная | а\ц а\ц | 150 100 | 380 170 |  | 1990 1990 |  |
| Штанева | пхв пхв пхв пхв | 32 100 63 100 | 215 700 260 1.350 |  | 2015 1990 1990 2014 |  |
| Гагарина | пхв а\ц пхв а\ц а\ц | 63 100 100 100 100 | 220 280 270 270 130 |  | 2008 1980 1990 1990 1990 | Итого 12643 |
| Зелёный | пхв сталь | 63 57 | 255 240 |  | 2009 1980 |  |
| Московский | пхв а\ц | 63 150 | 375 550 |  | 2010 1980 |  |
| Котова | пхв а\ц а\ц | 63 100 100 | 470 570 700 |  | 2010 1980 1980 |  |
| Первомайский | пхв а\ц | 50 100 | 180 730 |  | 2016 1980 |  |
| Ленинградский | пхв а\ц | 32 150 | 200 255 |  | 2011 1980 |  |
| х. Роккель |
| Ленина | пхв | 40 | 930 |  | 2015 |  |
| с. Красногоровка |
| Ветеранов | пхв | 100 | 550 |  | 1990 |  |
| Средняя | пхв | 100 | 280 |  | 1990 |  |
| Молодежная | а\ц пхв | 150 40 | 150 100 |  | 1990 2011 |  |
| с. Ириновка |
| Заречная |  |  |  |  |  |  |
| Мира | пхв пхв | 63 80 40 | 170 170 560 |  | 2010 2010 2013 |  |
| Школьная | пхв пхв пхв | 32 100 32 | 200 370 280 |  | 2010 1990 2009 |  |
| Набережная | пхв | 32 | 60 |  | 2009 |  |
| Молодежная | а\ц | 100 | 300 |  | 1990 |  |
| х. Тимашевка |
| Степная | пхв | 32 | 50 |  | 2011 |  |
| Зеленая | пхв пхв | 50 32 | 480 160 |  | 2017 2009 |  |
| Набережная |  |  |  |  |  |  |
| Пушкина | пхв пхв пхв | 40 63 32 | 260 360 300 |  | 2011 2011 2011 | 10255 Итого22898 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на  инженерных сетях холодного водоснабжения и для уменьшения объемов потерь  необходимо регулярно проводить ремонт, замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все  инженерные сети  холодного водоснабжения с большим процентом износа постепенно заменяются на водопроводы, выполненные из трубы ПНД. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики, так как полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче асбестоцементных и чугунных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.5. Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении  Кугоейского сельского поселения  Краснодарского края являются:

- старение сетей водоснабжения, запорной арматуры, насосных агрегатов, износ более 95%, который непрерывно возрастает, что обусловливает рост аварий и как следствие — утечки и загрязнения водопроводной воды. В настоящее время требуют замены примерно 70%  инженерных сетей в Кугоейском сельском поселении.

- низкая производительность водопроводной системы, вследствие аварийности на водопроводных сетях.

- неполная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит  стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

- ограниченность финансовых средств, необходимых для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов  на холодное водоснабжение фактическим затратам предприятия.

- высокие непроизводительные потери воды.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

1.4.6. Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,отражающая технологические особенности  указанной системы.

На территории Кугоейского сельского поселения у населения отсутствует система централизованного горячего водоснабжения. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных котлов.

1.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория муниципального образования Кугоейского сельского поселения не относится к территориям вечной мерзлоты, в связи, с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Глубина прокладки  инженерных сетей  от  1,2 до 2м.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании  объектами централизованной  системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Оборудование и сети систем централизованного водоснабжения находятся  в собственности администрации Кугоейского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края. Перечень лиц, владеющих объектами централизованных систем водоснабжения, представлен в таблице № 4.

Перечень лиц, владеющих объектами централизованных систем водоснабжения

Таблица №4

| Населенный пункт | Перечень объектов | Собственник |
| --- | --- | --- |
| х. Сиротино, х. Калинин, ст. Кугоейская, х. Ириновка, с. Красногоровка, х. Роккель, х. Подкугоейский, х. Тимашевка. | Водопроводные сети протяженностью 60,797 км, Арт. скважины - 4 шт, ВНБ 50м3- 1 шт, ВНБ 15м3- 1 шт, Насосная станция - 1 шт. Водокачка - 1 шт. | Администрация Кугоейского с.п. |

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

2.1  Основные направления, принципы,  задачи  и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

п.1. развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.

п.2. схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

В связи с этим основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения в данном документе определены в соответствии с требованиями утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и вышеуказанным Федеральным законом.

В соответствии с выше изложенным, основные направления совершенствования и развития существующей централизованной системы холодного водоснабжения предусматривают:

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- повышение надежности работы систем водоснабжения с целью максимального удовлетворения потребностей потребителей по количеству (объему) и качеству услуг;

-  сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку запорной арматуры, учет водопотребления в зданиях и сооружениях;

- выполнение комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Основной задачей является создание условий для проведения реконструкции и модернизации системы централизованного водоснабжения в соответствии с выбранным сценарием развития муниципального образования.

Расчет плановых значений  целевых показателей, надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014г. № 162-пр (раздел 5).  В настоящее время плановые показатели  надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

Базовые значения целевых показателей на 2017 год представлены в таблице № 5 (Приказ Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 9.12.2016г. № 69/2016 – окк).

Базовые значения целевых показателей на 2017 год

Таблица № 5.

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на период регулирования 2017-2019 |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 34,2 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* | 0,610 |

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования реконструкции и строительства системы водоснабжения можно определить три сценария развития централизованных систем водоснабжения Кугоейского сельского поселения:

I сценарий. Увеличение прогнозной численности населения.  В случае реализации данного сценарного развития событий возникнет  необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, в том числе строительство дополнительных водопроводных сетей. На данный момент данный сценарий развития ситуации маловероятен, так как основной приток населения в Краснодарском крае идет за счет миграции с других регионов с более низкой экономической ситуацией или беженцев из сопредельных государств (Украины). В последние годы на территории Кугоейского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края значительного демографического прироста населения не наблюдалось и в ближайшие годы он не прогнозируется.

II сценарий. При реализации данного  сценария развития событий будет происходить уменьшение  численности населения.  При рассмотрении такого сценария учитывалось общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства отдельных предприятий. Темпы снижения численности  трудоспособного населения будет оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При  реализации этого варианта можно ожидать проблемы из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным либо остановится совсем. Такой сценарий развития Кугоейского сельского поселения является негативным.

III сценарий. Промежуточный вариант прогноза численности населения. Промежуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, а предполагает проведение реконструкции существующих инженерных сетей и сооружений.

2.2.1. Сохранение существующей схемы водоснабжения без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.

При сохранении существующей схемы водоснабжения без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения, то к 2027г.:

1. Износ водопроводной сети достигнет 100%;

2. Не будет обеспечено подключение новых объектов капитального строительства.

## 2.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Кугоейского сельского поселения Крыловского района.

Варианты развития Кугоейского сельского поселения могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения и объемов нового строительства, объектов жилья и соцкультбыта.

Согласно данным администрации Кугоейского сельского поселения Крыловского района, система водоснабжения поселения сохраняется, с развитием, реконструкцией сетей и сооружений водопровода. В населенных пунктах предполагается устройство централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственным и противопожарным водопроводом. Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

В целях обеспечения всех потребителей населенного пункта гарантированным объемом воды, а, также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на первую очередь:

- реконструкция  существующих водопроводных сетей;

- проведение мероприятий по реконструкции водозаборных узлов;

Мероприятия на расчетный срок:

- развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды на территории сельского поселения представлен в таблице № 6. На территории  Кугоейского сельского поселения осуществляется снабжение населения и прочих потребителей  холодной питьевой водой.

Общий водный баланс подачи воды

Таблица № 6.

| Статья расхода | МУП «Водоканал» | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды, всего, тыс.м3 | 72,39 | 72,39 |
| Пропущено воды через очистные сооружения, тыс.м3 | 0 | 0 |
| Потери воды в сетях, тыс.м3 | 24,76 | 24,76 |
| Полезный отпуск воды, тыс.м3 | 47,63 | 47,63 |
| -в том числе собственное потребление организации, тыс.м3 | 0 | 0 |
| - отпуск потребителям (реализация), тыс.м3 | 47,63 | 47,63 |

## 3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В  Кугоейском сельском поселении, возможно, выделить  только одну технологическую зону по местоположению водозаборных сооружений.  Эта зона включает в себя существующую систему централизованного водоснабжения х. Сиротино, х. Калинин, ст. Кугоейская, х. Ириновка, с. Красногоровка, х. Роккель, х. Подкугоейский, х. Тимашевка и охватывает всю территорию сельского поселения.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам водопроводных сооружений  представлен в таблице № 7.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений

Таблица № 7.

| № зоны | Расположение и номер водозаборного узла | Поднято воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в год, м3/год | max сутки, м3/сут. |
|  |  | 2016 год |
| 1 | Технологическая зона Кугоейского сельского поселения | 72390 | 218,161 |
| ВСЕГО: | 72390 | 218,161 |

## 3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей, представлена в таблице № 8.

Структура водопотребления по группам потребителей

Таблица № 8.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс.м3 | 43,34 |
| 2 | бюджетные организации | тыс.м3 | 0 |
| 3 | прочие потребители | тыс.м3 | 4,29 |
| Итого по поселению: | тыс.м3 | 47,63 |

## 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время на территории Кугоейского сельского поселения действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях, утвержденные приказом региональной энергетической комиссии от 19 декабря 2014г № 3/2014-нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 года №2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)».

Нормативы потребления холодной воды для населения представлены в таблице № 9.

Нормативы потребления холодной воды для населения

Таблица № 9.

| 1. Норматив потребления питьевой воды |
| --- |
| № п/п | Наименование | Норматив потребления питьевой воды в месяц, м3 на 1 человека |
|  |  | с 01.01.2016г по 31.06.2016г | с 01.07.2016г по 31.12.2016г | с 2017г. |
| 1 | норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | 7,882 | 8,445 | 9,008 |

Охват абонентов (население) приборами учета потребленной воды составляет 89,1%. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением – 100%.

Исходя из общего количества реализованной воды населению расчет  удельного потребления воды представлен в таблице № 10.

Удельное потребление воды

Таблица № 10.

| Показатель | Ед. измерения | 2015 |
| --- | --- | --- |
| количество абонентов, чел. | чел. | 2571 |
| общее количество реализованной воды населению | м3 | 43340 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 46,4 |
|  | м3/мес | 1,405 |

Величины удельного водопотребления не превышают существующих норм.

## 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

Оснащенность приборами учета в процентном виде: население – 89,1%, промышленные объекты – 100%, социально-культурные – 100%.

## 3.6.  Анализ  резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений за 2016 г. представлен в таблице № 11 (производительность водозабора ограничивается производительностью насосного оборудования и пропускной способностью водопроводных сетей).

Запас производственной мощности водозаборных сооружений

Таблица № 11.

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существ. сооружения, м3/ч м3/сут | Среднесуточный объем поднимаемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Сиротино арт. скв. №7805 | 25 | 600 | 87,67 | 512,32 |
| 2 | х.Сиротино арт. скв. № 7844 | 25 | 600 | 110,657 | 489,34 |

## 3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Кугоейского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Фактически поднято воды за 2016 год 72390 м3, следовательно, в средние сутки 198,328 м3/сут., в сутки максимального водного разбора (К=1,1) 218,161  м3/сут. На потери идет  67,83 м3/сут. в средние сутки. На нужды населения и организаций –130,49  м3/сут. в средние сутки.

Прогнозный расход воды на расчетный срок (2026 год), при обеспеченности населения централизованным водоснабжением на 100% и сохранением всех потребителей в категории - бюджетные  организации и прочие, составит 198,328  м3. На потери 47 м3. На нужды населения и организаций – 151,328 м3.

## 3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды за 2016 год всеми абонентами составило 72390м3, следовательно, в средние сутки 198,328  м3/сут., в сутки максимального водного разбора (К=1,1) 218,161 м3/сут.

Ожидаемое потребление воды к 2026 году составляет 72390 м3/год. В средние сутки 198,328 м3/сут., в сутки максимального водного разбора 218,161 м3/сут.

## 3.9. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, питьевой воды

Территориальная структура водопотребления Кугоейского сельского поселения состоит из одной технологической зоны. Текущее состояние описано в пункте 4.2 схемы -  «Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений».

В будущем территориальная структура потребления воды не измениться.

## 3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Информация, содержащая сведения о распределении расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на ближайшую перспективу отсутствует.

Структура водопотребления по группам абонентов Кугоейского сельского поселения Крыловского района за 2016 год представлена в пункте 4.3.  Основная доля водопотребления идет на водоснабжение населения.

## 3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В структуре неучтенных расходов доля расходов, связанных с потерями воды при авариях и скрытых утечках, а также расходы на промывку сетей после ремонтных работ составляет примерно больше четверти объема поданной воды. Высоким утечкам способствует высокая аварийность сетей.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- снижение аварийности и избыточных напоров;

- замена изношенных сетей;

- применение новых методов обеззараживания;

- оптимизация гидравлического режима;

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В 2016 году потери воды при транспортировке в Кугоейском СП составили 24,76 тыс. м3 (34,2 %).

Неучтенные расходы от общего объема поднятой воды на расчетный срок (2026 г.) планируется сократить до 23,69% или 17155  м3.

## 3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2017-2026 гг. представлен в таблице № 12.

Общий водный баланс подачи и реализации воды

Таблица № 12.

| № | Статья расхода | 2017 год | 2019 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, всего, м3 | 72390 | 72390 | 72390 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения, м3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Потери воды в сетях, м3 | 24760 | 24760 | 17155 |
| 4 | Полезный отпуск воды, м3 | 47630 | 47630 | 55235 |
| 5 | -в том числе собственное потребление организации, м3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - отпуск потребителям (продажа), м3 | 47630 | 47630 | 55235 |

Примечание: при составлении общего баланса подачи и реализации воды на 2019 и 2026 гг. собственные нужды предприятия приняты равными 0 м3/год.

Структура водопотребления по группам абонентов в будущем значительно не изменится. В перспективе преобладающая группа потребителей услуги – население.

## 3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Необходимая мощность водного источника определена по формуле:

где  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

– расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/час. ;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице № 13.

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений

Таблица № 13.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производительность существующих ВЗУ, м3/ч | max часовой объем потребляемой воды, м3/ч – 2026г. | Необходимая мощность ВЗУ, м3/ч – 2026 г. | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Сиротино арт. скв. №7805 | 25 | 4,02 | 4,02 | +20,98 |
| 2 | х.Сиротино арт. скв. №7844 | 25 | 5,32 | 5,32 | +19,67 |

Имеется достаточный резерв ресурсов мощностей систем водоснабжения для покрытия перспективной нагрузки потребителей в зонах действия источников.

## 3.14. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Кугоейского сельского поселения Крыловского района наделено статусом гарантирующей организации - Крыловское МУП «Водоканал», осуществляющее холодное водоснабжение на территории Крыловского сельского поселения - Постановление Администрации Кугоейского сельского поселения Крыловского района №109 от 29.10.2016г. «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кугоейского сельского поселения Крыловского района».

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления.

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Мероприятия, предусмотренные на перспективу (на первую очередь с разбивкой по годам):

Таблица № 14.

| № п/п | Наименование мероприятия | Материал | Протяженность | Год выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена уличной водопроводной сети: Замена участка центрального водопровода по переулку Зеленому от улицы 30 лет Победы до улицы Сталинградской | полиэтиленовая труба диаметром 63мм | 0,350 км | 2017г |
| 2 | Устройство водопроводного колодца: х. Сиротино – 1 х. Калинин – 1 х. Ириновка - 1 |  |  | 2017 г |
| 33 | Переподключение подводящего водопровода х. Тимашевка | полиэтиленовая труба диаметром 63мм | 0,500 км | 2018г |
| 44 | Замена подводящего водопровода ст. Кугоейская - х. Калинин, х. Калинин - х. Сиротино | полиэтиленовая труба диаметром 200мм | 15,0 км | 2021- 2022гг |
| 55 | Ремонт уличной водопроводной сети х. Калинин | полиэтиленовая труба диаметром 110мм | 6,0 км | 2020г |
| 66 | Установка водонапорной башни БР-50У-10,5 на территории артезианской скважины № 166, № 7843 х. Сиротино |  |  | 2019г |
| 77 | Ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин из сетки рабица артезианская скважина № 166, № 7843 х. Сиротино |  |  | 2017 |
| 88 | Ограждение 1пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин из сетки рабица артезианская скважина № 7844 х. Сиротино |  |  | 2018 |
| 99 | Ограждение 1пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин из сетки рабица артезианская скважина № 7805 х. Сиротино |  |  | 2019 |

А также развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

## 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой с учетом потребностей.

Строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей и артезианских скважин, необходимо:

-	в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

-	для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

Все сети будут перекладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «питьевая» диаметром от 63 до 115 мм.

Изменение структуры водопроводной сети за счет ее кольцевания и управления напорами приведет к энергоэффективности и надежности системы в целом.

К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.

Изменения гидрогеологических характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения будут происходить в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод. Изменения санитарных характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения в результате мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходить не будут.

## 4.3. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

- реконструкция и строительство водопроводных сетей;

- капитальный ремонт артезианских скважин;

- поддержание работоспособности систем водоподъема на водозаборных устройствах;

- обустройство зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения.

## 4.4. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

- развитие сетей водоснабжения в Кугоейском сельском поселении,  с учетом перспективного развития поселения.

## 4.5. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки поселения.

- строительство сетей водоснабжения для обеспечения питьевой водой вновь формируемого жилого фонда в Кугоейском сельском поселении Крыловского района от существующей системы водоснабжения, без строительства дополнительных источников водоснабжения.

## 4.6. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

- реконструкция и строительство водопроводных сетей;

- применение энергосберегающего оборудования, более совершенной водопроводной арматуры, установка современных приборов учета воды.

## 4.7. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.

- реконструкция водопроводных сетей;

- поддержание работоспособности насосного оборудования на водозаборных устройствах для обеспечения 100% бесперебойности, подаваемой в сеть, создание резервного запаса;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения;

- применение энергосберегающего оборудования, более совершенной водопроводной арматуры, установка приборов учета воды;

- очистка и ремонт  водопроводных сетей.

## 4.8. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

- реконструкция и строительство  водопроводных сетей;

- ремонт водонакопительных емкостей.

Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения предполагается только на период ремонта.

## 4.9. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения не предусматривается.

## 4.10. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23. 11. 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Расчеты за потребляемую воду ресурсоснабжающими организациями с потребителями производятся ежемесячно на основании съема показаний приборов коммерческого учета у абонентов. Сведения об оснащении артезианских скважин приборами учета подъема воды  представлены в таблице № 15. Доля обеспеченности приборами учета потребителей: население – 89,1%, прочие объекты – 100%, объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%.

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения

Таблица № 15.

| № п/п | Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | х,Сиротино арт.скважина№ 7844 | Прибор отсутствует |
| 2 | х,Сиротино арт.скважина№7805 | Прибор отсутствует |

## 4.11. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Кугоейского сельского поселения Крыловского района.

Варианты маршрутов прохождения водопроводов (трасс) по территории Кугоейского сельского поселения определяются местами расположения жилого фонда и размещением объектов гражданского и коммерческого назначения. Размещение водозаборов определено соответствующими гидрологическими условиями нахождения водоносных горизонтов.

## 4.12. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Схема водоснабжения Кугоейского сельского поселения Крыловского района в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Схема соответствует генеральному плану развития поселения.

## 4.13. Границы планируемых зон, размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Все проектируемые объекты системы холодного водоснабжения  будут размещены в границах Кугоейского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края.

## 4.14. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения.

Схема расположения объектов систем водоснабжения Кугоейского сельского поселения Крыловского района в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Зоны санитарной охраны первого пояса у устройств не огорожены забором и не благоустроены. Эксплуатация зон санитарной охраны не соблюдается в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной  охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственного назначения». Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственного назначения, предусматриваются  зоны  санитарной охраны источников  технического  водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого  режима  включает  территорию  расположения водозаборов, в пределах  которых запрещаются все  виды  строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения  загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II, III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока. Вокруг устройств должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов. Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг устройств радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена. На территории первого пояса запрещается:

–	  проживание людей;

–	  содержание и выпас скота и птиц;

–	  строительство  зданий  и  сооружений,  не  имеющих  прямого  отношения к водопроводу.

Для  лиц, работающих на территории  первого пояса,  устанавливается обязательная  иммунизация  по  группе  водных  инфекций,  обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность. Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На  территории  зоны  второго  пояса  радиусом 150  м  предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:  –  всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

–  при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния. На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

–загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

–  размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

–размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения применение удобрений и ядохимикатов. Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения:

–  сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

-   проведение ежегодного профилактического ремонта устройств;

–  вынос из ЗСО I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

–  в пределах I – III поясов ЗСО устройств разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

–  в процессе эксплуатации устройств для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные  режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

– контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

Реконструкция и модернизация существующих водозаборов, замена изношенных сетей, предусмотренных данной схемой, позволит сэкономить количество потребляемой воды питьевого качества и обеспечить ее бесперебойную подачу.

5.1. Меры предотвращения вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Технологический процесс добычи воды из  артезианских скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

На формирование химического состава артезианских вод значительное влияние оказывает антропогенный фактор. Источниками загрязнения являются неорганизованные стоки сельскохозяйственных угодий и прилегающих территорий.

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Сооружения очистки и подготовки воды с использованием химических реагентов на основе хлорной извести и др., на территории Кугоейского сельского поселения Крыловского района в настоящее время отсутствуют.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами и  рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Хлорсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества-жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских не отапливаемых помещениях.

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84, источники хозяйственного питьевого  водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания  и обеспечению режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, водопроводных сооружений и инженерных сетей, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс-зона строгого режима, включает в себя территорию водозаборов, площадки всех водозаборных сооружений и водоподводящего канала.

Второй и третий пояса санитарной охраны - это пояса ограничений, включают в себя территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.  В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается  специальный режим и устанавливается комплекс мероприятий предупреждающих ухудшения качества воды.

Зоны ЗСО всех артезианских скважин должны быть выделены и ограждены в радиусе 30м. Их территория благоустроена. Мероприятиями настоящей схемы предусматривается часть мероприятий по благоустройству территории внутри зон ЗСО артезианских скважин.

Артезианские скважины должны иметь все необходимое оборудование для забора проб воды, и находиться в павильонах.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования может осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Оценка потребности в объемах капитальных вложений в строительство, реконструкцию инвестиций и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в 2017-2027 гг. представлены в таблице № 16.

Оценка потребностей в объемах капитальных вложений

Таблица № 16

| № п/п | Наименование мероприятия | Материал | Сумма капитальных вложений, тыс.руб. | Год выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена уличной водопроводной сети: Замена участка центрального водопровода по переулку Зеленому от улицы 30 лет Победы до улицы Сталинградской L=350 м | полиэтиленовая труба диаметром 63мм | 360,00 | 2017г |
| 2 | Устройство водопроводного колодца: х. Сиротино – 1 х. Калинин – 1 х. Ириновка - 1 |  | 56,00 | 2017 г |
| 33 | Переподключение подводящего водопровода х. Тимашевка L=500 м | полиэтиленовая труба диаметром 63мм | 520,00 | 2018г |
| 44 | Замена подводящего водопровода ст. Кугоейская - х. Калинин, х. Калинин - х. Сиротино L=15000м | полиэтиленовая труба диаметром 200мм | 18800,00 | 2021- 2022гг |
| 55 | Ремонт уличной водопроводной сети х. Калинин L=6000 м | полиэтиленовая труба диаметром 110мм | 9200,00 | 2020г |
| 66 | Установка водонапорной башни БР-50У-10,5 на территории артезианской скважины № 166, № 7843 х. Сиротино |  | 460,00 | 2019г |
| 77 | Ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин из сетки рабица артезианская скважина № 166, № 7843 х. Сиротино |  | 126,00 | 2017 |
| 88 | Ограждение 1пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин из сетки рабица артезианская скважина № 7844 х. Сиротино |  | 126,00 | 2018 |
| 99 | Ограждение 1пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин из сетки рабица артезианская скважина № 7805 х. Сиротино |  | 126,00 | 2019 |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице № 17.

Динамика целевых показателей

Таблица № 17.

| Группа | Целевые индикаторы | 2016 г. базовый | 2027 г. план |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 4 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, п.м. | 46335 | 26477 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 1,18 | 0,02 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 70 | 40 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | - | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), %: |  |  |
|  | население | 89,1 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 |
|  | прочие организации | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 9 | 0 |
|  | 2. Потери воды в год, % | 34,2 | 23,69 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности | 1. Доля расходов на оплату в совокупном доходе населения (в процентах) | - | 12 |

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Бесхозяйным объектам централизованных систем водоснабжения на территории Кугоейского сельского поселения Крыловского района является подводящий водопровод х. Сиротино - х. Калинин - ст-ца Кугоейская - 15 км.